LHTY-SZ液自动间歇制备尿素水溶液装置

技术领域

本实用新型属于尿素水溶液生产领域，特别是涉及一种尿素水溶液自动间歇生产装置。

背景技术

柴油发动机氮氧化物还原系统是安装在柴油发动机排气系统中，通过注入还原剂，将排气中的氮氧化物催化还原成氮气和水的催化转化装置。一般制备该还原剂的方法为用不含其他任何添加物的专用尿素与纯水一起配制成水溶液，该溶液中尿素含量为32.5%。

现有的尿素水溶液的生产装置自动程度低，生产过程复杂，能耗高且生产的尿素水溶液质量较低。

实用新型内容

本实用新型克服现有技术存在的不足，解决了现有生产装置自动程度低，生产过程复杂，能耗高且生产的尿素水溶液质量较低的问题，旨在提供一种尿素水溶液自动间歇生产装置，该生产装置自动化程度高，生产过程简单，能耗低且能够极大提升尿素水溶液的质量。

为解决上述技术问题，本实用新型采用的技术方案为：尿素水溶液自动间歇生产装置，包括尿素闪蒸槽，溶液配制槽、超纯水储槽、成品尿素槽以及控制系统，尿素闪蒸槽的出液口与溶液配制槽的尿素进液口相连通，超纯水储槽的出液口通过A泵以及调节阀与溶液配制槽的进水口相连通，溶液配制槽的出液口与B泵的进液口连通，B泵的出液口分两路管道，一路通过第一切断阀与溶液配制槽的回液口连通，另一路通过第二切断阀与成品尿素槽的进液口相连通，溶液配制槽的出液口连接有C泵，A泵、调节阀、第一切断阀以及第二切断阀均与控制系统相连接。

优选的是，所述超纯水储槽、溶液配制槽以及成品尿素槽上均安装有液位计。

优选的是，所述溶液配制槽上安装有密度计，密度计与控制系统相连通。

本实用新型跟现有技术相比具有的有益效果为：本实用新型的生产装置未经过造粒再溶解等后续工段，既节能降耗，又避免了尿素溶液的二次污染。而且本装置不影响尿素装置的正常生产，可以和尿素生产装置同步进行生产，操作流程简单，自动化程度高且随时可以隔离。同时利用本装置生产的尿素水溶液缩二脲含量大大降低，甲醛含量为零，极大提升尿素水溶液的质量。

附图说明

下面结合附图对本实用新型做进一步详细的说明。

图1为本实用新型的结构示意图。

图中：1为尿素闪蒸槽，2为溶液配制槽，3为超纯水储槽，4为成品尿素槽，5为控制系统，6为A泵，7为B泵，8为C泵，9为调节阀，10为第一切断阀，11为第二切断阀，12为液位计，13为密度计。

具体实施方式

为使本实用新型的目的、特征和优点能够更为明显易懂，下面结合附图对本实用新型的具体实施方式做详细的说明。

如图1所示，尿素水溶液自动间歇生产装置，包括尿素闪蒸槽1，溶液配制槽2、超纯水储槽3、成品尿素槽4以及控制系统5，尿素闪蒸槽1的出液口与溶液配制槽2的尿素进液口相连通，超纯水储槽3的出液口通过A泵6以及调节阀9与溶液配制槽2的进水口相连通，溶液配制槽2的出液口与B泵7的进液口连通，B泵7的出液口分两路管道，一路通过第一切断阀10与溶液配制槽2的回液口连通，另一路通过第二切断阀11与成品尿素槽4的进液口相连通，溶液配制槽2的出液口连接有C泵8，A泵6、调节阀9、第一切断阀10以及第二切断阀11均与控制系统5相连接。

为了更好的监控超纯水储槽3、溶液配制槽2以及成品尿素槽4内溶液体积，在超纯水储槽3、溶液配制槽2以及成品尿素槽4上均安装有液位计12。

另外为了实时监控溶液配制槽2内尿素水溶液密度，在溶液配制槽2上安装有密度计13，密度计13与控制系统5相连通。

本实用新型的工作过程为：控制尿素水溶液在溶液配制槽2中液位为30%～40%，启动超纯水输送泵A泵6和溶液配置槽循环泵B泵7，当溶液浓度大于32.5%时，第一切断阀10处于全开位置，第二切断阀11处于全关位置，调节阀9根据密度计13指示数调节控制超纯水加入量，当溶液浓度降低到32.5%时调节阀9关闭，A泵6停运，溶液浓度经循环稳定后，第一切断阀10关闭，第二切断阀11打开，配置好的尿素水溶液送入成品尿素槽4，经取样分析检验合格后包装出售。

上面结合附图对本实用新型的实施例作了详细说明，但是本实用新型并不限于上述实施例，在本领域普通技术人员所具备的知识范围内，还可以在不脱离本实用新型宗旨的前提下作出各种变化。

说明书摘要

本实用新型的尿素水溶液自动间歇生产装置属于尿素水溶液生产领域，现有生产装置自动程度低，生产过程复杂，能耗高且生产的尿素水溶液质量较低的问题，采用的技术方案为：包括尿素闪蒸槽，溶液配制槽、超纯水储槽、成品尿素槽以及控制系统，尿素闪蒸槽的出液口与溶液配制槽的尿素进液口相连通，超纯水储槽的出液口通过A泵以及调节阀与溶液配制槽的进水口相连通，溶液配制槽的出液口与B泵的进液口连通，B泵的出液口分两路管道，一路通过第一切断阀与溶液配制槽的回液口连通，另一路通过第二切断阀与成品尿素槽的进液口相连通，溶液配制槽的出液口连接有C泵，A泵、调节阀、第一切断阀以及第二切断阀均与控制系统相连接。

权利要求书

1．尿素水溶液自动间歇生产装置，其特征在于：包括尿素闪蒸槽（1），溶液配制槽（2）、超纯水储槽（3）、成品尿素槽（4）以及控制系统（5），尿素闪蒸槽（1）的出液口与溶液配制槽（2）的尿素进液口相连通，超纯水储槽（3）的出液口通过A泵（6）以及调节阀（9）与溶液配制槽（2）的进水口相连通，溶液配制槽（2）的出液口与B泵（7）的进液口连通，B泵（7）的出液口分两路管道，一路通过第一切断阀（10）与溶液配制槽（2）的回液口连通，另一路通过第二切断阀（11）与成品尿素槽（4）的进液口相连通，溶液配制槽（2）的出液口连接有C泵（8），A泵（6）、调节阀（9）、第一切断阀（10）以及第二切断阀（11）均与控制系统（5）相连接。

2．根据权利要求1所述的尿素水溶液自动间歇生产装置，其特征在于：所述超纯水储槽（3）、溶液配制槽（2）以及成品尿素槽（4）上均安装有液位计（12）。

3．根据权利要求2所述的尿素水溶液自动间歇生产装置，其特征在于：所述溶液配制槽（2）上安装有密度计（13），密度计（13）与控制系统（5）相连通。

说明书附图

图一