一种矿用风压补油装置

技术领域

本实用新型适用于矿山（掘进、回采、主要运输）等设备，特别涉及一种利用风压来快速补充各设备所需各类（齿轮油/液压油等）油料的装置，具体是一种矿用风压补油装置。

背景技术

随着机械化程度的不断提高，大量的机械设备运用到了矿山企业，设备运行需要各类油料润滑，各类减速机需要不同型号的油料，液压系统需要不同型号的液压油，根据设备运行情况，需要及时补充设备损耗的油料。

现状是：1、在补充过程中，部分设备补油孔设计较小，油料具有一定的粘度，补油速度慢，且部分设备设计补油孔位置不宜使用油壶直接注油，费时费力。

2、受矿山企业井下条件限制，注油过程中造成的油料污染较严重，进而导致设备故障率较高。

针对这一现状，特设计一种利用风压来快速补充各设备所需各类（齿轮油/液压油等）油料的装置。

实用新型内容

本实用新型主要是为了解决在矿山企业给各类设备注油效率低/污染严重的一种利用风压来快速补充各设备所需各类（齿轮油/液压油等）油料的装置，具体是一种矿用风压补油装置。

本实用新型是通过以下技术方案实现的：一种矿用风压补油装置，包括油箱，连通于油箱上方一侧的气体管路，安装于气体管路进风口上的进气控制阀，安装于气体管路内部的气体过滤网，开设于油箱顶部的加油口，螺纹配合于加油口上的油箱盖，穿置于油箱内的出油管，

位于加油口的油箱内可拆卸的放置有油料过滤网，伸入油箱内的出油管一端位于油箱底部，伸出油箱的出油管一端设有与设备补油孔相配合的出油管接口，所述油箱底部开有安装有排污口控制阀的排污口。

作为本实用新型技术方案的进一步改进，所述油箱侧壁上设有带有液位刻度的可视窗。

作为本实用新型技术方案的进一步改进，所述油箱顶部设有安全阀。

作为本实用新型技术方案的进一步改进，所述气体管路上安装有压力表。

本实用新型所述矿用风压补油装置相对于现有技术，具有如下有益效果：

1）满足要求：本实用新型装置实用于矿山企业井下各类设备补油使用。

2）操作方便：本实用新型装置制作简单、操作方便，采用气量来控制补油速度，解决了补油速度慢的问题。

3）安全隐患：本实用新型所述装置设计有安全阀确保了装置可靠性。

4）成本：本实用新型装置的改造均使用废旧钢材的边角料等加工而成，极大地降低了成本，节约了大量的资金。

5）本实用新型所述装置设有气体过滤网/油料过滤网，有效杜绝了油料的污染，使用风压作为动力源，经济环保。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型所述矿用风压补油装置的结构示意图。

图中：1-油箱，2-气体管路，3-进气控制阀，4-压力表，5-油箱盖，6-加油口，7-油料过滤网，8-可视窗，9-出油管，10-出油管接口，11-排污口控制阀，12-排污口，13-安全阀，14-气体过滤网。

具体实施方式

为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将对本实用新型的技术方案进行详细的描述。显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施方式，都属于本实用新型所保护的范围。

下面结合附图对本实用新型的技术方案进行详细的说明。

一种矿用风压补油装置，包括油箱1，连通于油箱1上方一侧的气体管路2，安装于气体管路2进风口上的进气控制阀3，安装于气体管路2内部的气体过滤网14，开设于油箱1顶部的加油口6，螺纹配合于加油口6上的油箱盖5，穿置于油箱1内的出油管9，

位于加油口6的油箱1内可拆卸的放置有油料过滤网7，伸入油箱1内的出油管9一端位于油箱1底部，伸出油箱1的出油管9一端设有与设备补油孔相配合的出油管接口10，所述油箱1底部开有安装有排污口控制阀11的排污口12。

具体的，本实用新型所述出油管接口10可以为与设备补油孔相配合的螺纹部，或者是与设备补油孔相配合的快速接头。或者如本实用新型所描述的，出油管接口10上接上与机械设备补油孔相匹配的导管。

为了方便工人更好的控制设备的补油量，所述油箱1侧壁上设有带有液位刻度的可视窗8。

进一步的，为了使得本实用新型所述装置更加安全可靠，所述油箱1顶部设有安全阀13。

为了更好的控制气量，所述气体管路2上安装有压力表4。

具体使用时，本实用新型是利用6毫米厚钢板制作一个密封油箱1（如图1所示），当所用机械设备需要补充油料时，将该实用新型装置放置在现场，先取掉油箱盖5，将所需油料2通过加油口6经过油料过滤网7过滤后，加在制作的油箱1中，然后通过高压胶管将气体管路2与矿井压风管路进行连接，将出油管接口7接上与机械设备补油孔相匹配的导管，通过控制进气控制阀3控制气量，观察压力表4，控制压力在2MPa-3MPa，气体通过气体过滤网14过滤后进入油箱1，压缩油料，油料通过出油管9加至机械设备内。当本实用新型长时间使用后，还是会有微量的油污污染物在油箱1内部沉淀下来，因此可通过开启排污口控制阀11将油箱1内的油污污染物从排污口12排出。

以上所述，仅为本实用新型的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，可轻易想到变化或替换，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此，本实用新型的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

权利要求书

1.一种矿用风压补油装置，其特征在于，包括油箱（1），连通于油箱（1）上方一侧的气体管路（2），安装于气体管路（2）进风口上的进气控制阀（3），安装于气体管路（2）内部的气体过滤网（14），开设于油箱（1）顶部的加油口（6），螺纹配合于加油口（6）上的油箱盖（5），穿置于油箱（1）内的出油管（9），

位于加油口（6）的油箱（1）内可拆卸的放置有油料过滤网（7），伸入油箱（1）内的出油管（9）一端位于油箱（1）底部，伸出油箱（1）的出油管（9）一端设有与设备补油孔相配合的出油管接口（10），所述油箱（1）底部开有安装有排污口控制阀（11）的排污口（12）。

2.根据权利要求1所述的一种矿用风压补油装置，其特征在于，所述油箱（1）侧壁上设有带有液位刻度的可视窗（8）。

3.根据权利要求1或2所述的一种矿用风压补油装置，其特征在于，所述油箱（1）顶部设有安全阀（13）。

4.根据权利要求1或2所述的一种矿用风压补油装置，其特征在于，所述气体管路（2）上安装有压力表（4）。

5.根据权利要求3所述的一种矿用风压补油装置，其特征在于，所述气体管路（2）上安装有压力表（4）。

说明书摘要

本实用新型适用于矿山（掘进、回采、主要运输）等设备，特别涉及一种利用风压来快速补充各设备所需各类（齿轮油/液压油等）油料的装置，具体是一种矿用风压补油装置，包括油箱，连通于油箱上方一侧的气体管路，安装于气体管路进风口上的进气控制阀，安装于气体管路内部的气体过滤网，开设于油箱顶部的加油口，螺纹配合于加油口上的油箱盖，穿置于油箱内的出油管，位于加油口的油箱内可拆卸的放置有油料过滤网，伸入油箱内的出油管一端位于油箱底部。本实用新型装置制作简单、操作方便，采用气量来控制补油速度，解决了补油速度慢的问题，有效杜绝了油料的污染，使用风压作为动力源，经济环保。

说明书附图

图1