本实用新型公开了一种用于煤矿地面装车的起重机械，包括车体，所述车体的底部活动安装有车轮，所述车体的顶部固定安装有驾驶室，所述车体的顶部活动安装有吊臂，所述车体的顶部还安装有伸缩气缸，所述伸缩气缸的自由端连接在吊臂的底部，所述吊臂的顶部安装有连接座，所述连接座上活动安装有绕线盒，所述吊臂的顶部固定安装有伺服电机，所述吊臂的顶部对称焊接有导线轮。本实用新型涉及起重机技术领域，该用于煤矿地面装车的起重机械，通过设置防缠绕结构，最大限度的减少了起重机在起吊过程中发生打结、缠绕的现象，从而确保了起吊过程中的稳定性，并且该吊绳采用多束钢丝束复合而成，提高了吊绳的刚度。

1.一种用于煤矿地面装车的起重机械，包括车体（1），所述车体（1）的底部活动安装有车轮（2），所述车体（1）的顶部固定安装有驾驶室（3），所述车体（1）的顶部活动安装有吊臂（4），所述车体（1）的顶部还安装有伸缩气缸（5），所述伸缩气缸（5）的自由端连接在吊臂（4）的底部，所述吊臂（4）的顶部安装有连接座（6），所述连接座（6）上活动安装有绕线盒（7），所述吊臂（4）的顶部固定安装有伺服电机（8），所述吊臂（4）的顶部沿前后方向焊接有两个导线轮（9），其特征在于：所述绕线盒（7）内腔的顶部以及底部分别活动安装有第一绕线轴（10）与第二绕线轴（11），所述伺服电机（8）的输出端转动连接有吊绳（12），所述吊绳（12）的一端依次绕过两个导线轮（9）、第一绕线轴（10）以及第二绕线轴（11）并贯穿焊接在绕线盒（7）内腔底部的线套（13）且延伸至绕线盒（7）的底部外，所述吊绳（12）的底部设置有安全套（14），所述安全套（14）内腔的顶部对称焊接有锁栓（15），所述锁栓（15）之间卡接有固定环（16），所述固定环（16）与锁栓（15）的卡接处螺纹安装有锁紧螺栓（17），所述安全套（14）的底部依次焊接有锁套（24）和螺纹套（18），所述螺纹套（18）的底部螺纹安装有吊钩（19），所述吊绳（12）延伸至锁套（24）的内腔并与锁套（24）固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种用于煤矿地面装车的起重机械，其特征在于：所述螺纹套（18）上的外螺纹由位于上半部的反丝和位于下半部的正丝组成，且所述反丝上螺纹连接有紧固盘（25），所述正丝与吊钩（19）螺纹连接，且所述吊钩（19）和紧固盘（25）上对应的开有定位孔（26），对应的定位孔（26）内螺纹配合有定位销（27）。

3.根据权利要求2所述的一种用于煤矿地面装车的起重机械，其特征在于：所述紧固盘（25）由第一盘（2501）和第二盘（2502）拼接组成，且所述第一盘（2501）和第二盘（2502）上均留有供销钉（28）穿置连接的孔槽。

4.根据权利要求3所述的一种用于煤矿地面装车的起重机械，其特征在于：所述安全套（14）的内腔对称安装有弹簧（20），且弹簧（20）的一端连接在吊绳（12）上。

5.根据权利要求3所述的一种用于煤矿地面装车的起重机械，其特征在于：所述吊绳（12）的内腔设置有钢丝束（121），且钢丝束（121）的数量为5-8束。

6.根据权利要求3所述的一种用于煤矿地面装车的起重机械，其特征在于：所述车体（1）的底部对称安装有液压气缸（21），且液压气缸（21）的底部焊接有承重块（22）。

7.根据权利要求3所述的一种用于煤矿地面装车的起重机械，其特征在于：所述车体（1）的左下侧焊接有梯台（23）。

一种用于煤矿地面装车的起重机械

技术领域

本实用新型涉及起重机技术领域，具体为一种用于煤矿地面装车的起重机械。

背景技术

地面起重机，是一种兼有汽车起重机和越野起重机特点的高性能产品。它既能像汽车起重机一样快速转移、长距离行驶，又可满足在狭小和崎岖不平或泥泞场地上作业的要求，即行驶速度快，多桥驱动，全轮转向，三种转向方式，离地间隙大，爬坡能力高，可不用支腿吊重等功能，是一种极有发展前途的产品。但价格较高，对使用和维护水平要求较高。

现有的起重机，一般都是用于起吊重型设备的，起吊质量轻则几吨，重则十几吨，比如用于煤矿装车的起重机，其在起吊过程中，起吊量很大，稍微轻微的晃动就可产生较大的摆动与惯性，吊绳与吊钩之间因为晃动容易旋转而打结，从而影响起吊的稳定性。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种用于煤矿地面装车的起重机械，以解决吊绳与吊钩晃动产生的影响起吊稳定性的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种用于煤矿地面装车的起重机械，包括车体，所述车体的底部活动安装有车轮，所述车体的顶部固定安装有驾驶室，所述车体的顶部活动安装有吊臂，所述车体的顶部还安装有伸缩气缸，所述伸缩气缸的自由端连接在吊臂的底部，所述吊臂的顶部安装有连接座，所述连接座上活动安装有绕线盒，所述吊臂的顶部固定安装有伺服电机，所述吊臂的顶部沿前后方向焊接有两个导线轮，所述绕线盒内腔的顶部以及底部分别活动安装有第一绕线轴与第二绕线轴，所述伺服电机的输出端转动连接有吊绳，所述吊绳的一端依次绕过两个导线轮、第一绕线轴以及第二绕线轴并贯穿焊接在绕线盒内腔底部的线套且延伸至绕线盒的底部外，所述吊绳的底部设置有安全套，所述安全套内腔的顶部对称焊接有锁栓，所述锁栓之间卡接有固定环，所述固定环与锁栓的卡接处螺纹安装有锁紧螺栓，所述安全套的底部依次焊接有锁套和螺纹套，所述螺纹套的底部螺纹安装有吊钩，所述吊绳延伸至锁套的内腔并与锁套固定连接。

优选的，所述螺纹套上的外螺纹由位于上半部的反丝和位于下半部的正丝组成，且所述反丝上螺纹连接有紧固盘，所述正丝与吊钩螺纹连接，且所述吊钩和紧固盘上对应的开有定位孔，对应的定位孔内螺纹配合有定位销。

优选的，所述紧固盘由第一盘和第二盘拼接组成，且所述第一盘和第二盘上均留有供销钉穿置连接的孔槽。

优选的，所述安全套的内腔对称安装有弹簧，且弹簧的一端连接在吊绳上。

优选的，所述吊绳的内腔设置有钢丝束，且钢丝束的数量为5-8束。

优选的，所述车体的底部对称安装有液压气缸，且液压气缸的底部焊接有承重块。

优选的，所述车体的左下侧焊接有梯台。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该用于煤矿地面装车的起重机械，通过设置防缠绕结构，最大限度的减少了起重机在起吊过程中发生打结、缠绕的现象，从而确保了起吊过程中的稳定性，并且该吊绳采用多束钢丝束复合而成，提高了吊绳的刚度，通过开启伺服电机，带动吊绳回缩，通过设置导线轮，确保了吊绳在吊臂上始终处于绷紧状态，而不会发生松弛甚至是打结，其次，在绕线盒内对称设置了第一绕线轴与第二绕线轴，确保了吊绳能够有序的回缩或伸展，进一步的，该起重机通过在吊绳与吊钩之间设置一个安全套，避免了吊绳与吊钩直接柔性接触，从而大大降低了吊钩的晃动直接传导给吊绳，因此通过安全套起到一个缓解晃动的目的，通过设置固定环，对吊绳的自由度进行限制，通过螺纹套使吊钩与安全套硬性接触，减少吊钩的不稳定性对吊绳产生干扰，从而提高了起吊过程中的稳定性。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型的绕线盒结构剖视图；

图3为本实用新型的安全套结构剖视图；

图4为本实用新型的吊绳结构剖视图；

图5为本实用新型的吊钩和螺纹套的结构示意图。

图中：1、车体；2、车轮；3、驾驶室；4、吊臂；5、伸缩气缸；6、连接座；7、绕线盒；8、伺服电机；9、导线轮；10、第一绕线轴；11、第二绕线轴；12、吊绳；121、钢丝束；13、线套；14、安全套；15、锁栓；16、固定环；17、锁紧螺栓；18、螺纹套；19、吊钩；20、弹簧；21、液压气缸；22、承重块；23、梯台；24、锁套；25、紧固盘；2501、第一盘；2502、第二盘；26、定位孔；27、定位销；28、销钉。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，本实施例提供了一种用于煤矿地面装车的起重机械，通过设置防缠绕结构，最大限度的减少了起重机在起吊过程中发生打结、缠绕的现象，从而确保了起吊过程中的稳定性，并且该吊绳12采用多束钢丝束121复合而成，提高了吊绳12的刚度。

具体的，本实施例包括车体1，所述车体1的底部活动安装有车轮2，所述车体1的顶部固定安装有驾驶室3，所述车体1的顶部活动安装有吊臂4，所述车体1的顶部还安装有伸缩气缸5，所述伸缩气缸5的自由端连接在吊臂4的底部，所述吊臂4的顶部安装有连接座6，所述连接座6上活动安装有绕线盒7，所述吊臂4的顶部固定安装有伺服电机8，所述吊臂4的顶部沿前后方向焊接有两个导线轮9。通过开启伺服电机8，带动吊绳12回缩。通过沿前后方向设置的导线轮9，确保了吊绳12在吊臂4上始终处于绷紧状态，而不会发生松弛甚至是打结。所述绕线盒7内腔的顶部以及底部分别活动安装有第一绕线轴10与第二绕线轴11，所述伺服电机8的输出端转动连接有吊绳12，所述吊绳12的一端依次绕过两个导线轮9、第一绕线轴10以及第二绕线轴11并贯穿焊接在绕线盒7内腔底部的线套13且延伸至绕线盒7的底部外。另外，如图1所示，当吊绳12的一端先穿过第一个导线轮9的底部，然后再穿过第二个导线轮9的上部，这样能够更好地确保吊绳12在吊臂4上始终处于绷紧状态，而不会发生松弛甚至是打结。

其次，在绕线盒7内对称设置了第一绕线轴10与第二绕线轴11，确保了吊绳12能够有序的回缩或伸展，所述吊绳12的底部设置有安全套14，所述安全套14内腔的顶部对称焊接有锁栓15，所述锁栓15之间卡接有固定环16。具体的，所述锁栓15中部对称的开设有与固定环16卡接配合的卡槽。

进一步的，该起重机通过在吊绳12与吊钩19之间设置一个安全套14，避免了吊绳12与吊钩19直接柔性接触，从而大大降低了吊钩19的晃动直接传导给吊绳12，因此通过安全套14起到一个缓解晃动的目的。本实施例通过设置固定环16，吊绳12直接贯穿整个固定环16，对吊绳12的自由度进行限制，所述固定环16与锁栓15的卡接处螺纹安装有锁紧螺栓17，所述锁紧螺栓17分别穿过锁栓15的上下表面，并且与固定环16的上下表面抵紧配合，实现固定环16的稳定安装。

所述安全套14的底部依次焊接有锁套24和螺纹套18，所述螺纹套18的底部螺纹安装有吊钩19，所述吊绳12延伸至锁套24的内腔并与锁套24固定连接，锁套24的内腔中可设有方便吊绳12打结连接的凸起等部件，起到固定吊绳12的作用；通过螺纹套18使吊钩19与安全套14硬性接触，减少吊钩19的不稳定性对吊绳12产生干扰，从而提高了起吊过程中的稳定性。

进一步的，为防止吊钩19从螺纹套18内滑丝或脱落，所述螺纹套18上的外螺纹由位于上半部的反丝和位于下半部的正丝组成，且所述反丝上螺纹连接有紧固盘25，所述正丝与吊钩19螺纹连接，且所述吊钩19和紧固盘25上对应的开有定位孔26，对应的定位孔26内螺纹配合有定位销27。紧固盘25通过定位销27与吊钩19固定连接，而且紧固盘25螺纹安装于螺纹套18上，这样为吊钩19的固定起到保障作用，避免发生因振动、扭力等原因引起的吊钩19松脱的现象。

更进一步的，所述紧固盘25由第一盘2501和第二盘2502拼接组成，且所述第一盘2501和第二盘2502上均留有供销钉28穿置连接的孔槽。如图5所示，其中第二盘2502的两端部向外延伸设有延伸耳，相对应的第一盘2501的两端部开设有与延伸耳穿置配合的安装槽，孔槽沿上下方向分别开设于第二盘2502的延伸耳和安装槽处，销钉28穿过孔槽并通过螺母将第一盘2501和第二盘2502固定连接在一起。使用时，将吊钩19安装在螺纹套18上后把第一盘2501和第二盘2502拼接在螺纹套18上部的反丝上，并且通过销钉28使第一盘2501和第二盘2502连接在一起，然后旋转让紧固盘25在反丝上下移靠近吊钩19，之后采用定位销27使紧固盘25和吊钩19连接在一起，这样通过正反丝的效果，使本装置在使用过程降低因震动等因素造成吊钩19脱落或松动的风险，当然定位销27和销钉28也可采用过盈配合的形式安装但是拆下的时候相对困难。

具体而言，所述安全套14的内腔对称安装有弹簧20，且弹簧20的一端连接在吊绳12上，通过设置弹簧20，起到一定的缓冲减震的目的。

具体而言，所述吊绳12的内腔设置有钢丝束121，且钢丝束121的数量为5-8束，设置多束钢丝束121，增强了吊绳12的刚度。

具体而言，所述车体1的底部对称安装有液压气缸21，且液压气缸21的底部焊接有承重块22，通过承重块22接地，降低了车轮2受到的压力。

具体而言，所述车体1的左下侧焊接有梯台23，通过设置梯台23，方便司机上车。

工作原理：通过开启伺服电机8，带动吊绳12回缩，通过设置导线轮9，确保了吊绳12在吊臂4上始终处于绷紧状态，而不会发生松弛甚至是打结，其次，在绕线盒7内对称设置了第一绕线轴10与第二绕线轴11，确保了吊绳12能够有序的回缩或伸展，进一步的，该起重机通过在吊绳12与吊钩19之间设置一个安全套14，避免了吊绳12与吊钩19直接柔性接触，从而大大降低了吊钩19的晃动直接传导给吊绳12，因此通过安全套14起到一个缓解晃动的目的，通过设置固定环16，对吊绳12的自由度进行限制，通过螺纹套18使吊钩19与安全套14硬性接触，减少吊钩19的不稳定性对吊绳12产生干扰，从而提高了起吊过程中的稳定性，另外通过带有正反丝的螺纹套18具有防止螺纹啮合松动的效果。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

图 1

图 2

图 3

图 4

图 5